## Slide 1
ARR / MAAS
법규 기반 매스 생성 진행 보고
PNU 1168011800104170004 · DOM/API 검증 · VWorld 3D 미검증
01

## Slide 2
MAAS 진행 보고
한 장 요약
핵심
LLM이 매스를 그리는 구조가 아니다. 실제 geometry는 ARR/MAAS 코드가 만든다.
현재 상태
legal envelope first 방식으로 후보 18개와 evidence bundle을 생성했다.
주의
Playwright 캡처는 VWorld 3D가 아니라 DOM/API와 2D fallback 검증이다.
발표의 기준: 법규/DEM/datum으로 가능한 공간을 먼저 만들고, 그 안에서 매스 후보를 생성한다.
LLM/agent는 결과를 설명하고 evidence 부족을 지적한다. 좌표나 mesh를 직접 생성하지 않는다.
Nano Banana는 마지막 facade/aesthetic 단계 후보이며, 법규 geometry를 바꾸면 안 된다.
02

## Slide 3
MAAS 진행 보고
역할 분리
MAAS 코드
필지 경계, 법규 constraint, legal envelope, floor plates, mass_geojson, repair/check를 계산한다. Geometry source of truth.
LLM / Agent
후보 설명, evidence 요약, missing evidence 지적, 수정/재생성 요청, review orchestration을 맡는다. Reviewer / explainer.
Image Model
facade, material, window rhythm, presentation image를 만든다. 법규 매스 자체는 변경 금지.
03

## Slide 4
MAAS 진행 보고
메싱 Flow
1
PNU 입력
예: 1168011800104170004
2
대지 정보 수집
필지, 면적, 용도지역, 도로/인접, DEM datum
3
법규 constraint
BCR/FAR/height/setback/일조/채광 reference
4
legal envelope
법적으로 매스가 들어갈 수 있는 3D 한계공간
5
floor plate stack
층별 허용 바닥판 생성
6
legal_layered_max
envelope를 최대한 채우는 기준 후보
7
seed/operator
다단 일조스텝, 분절, 테라스, 중정, 바형
8
repair/check
법규 밖 후보는 수정하거나 탈락
9
score/select
FAR/BCR, 높이, 일조, plan/section diversity
10
frontend
mass_geojson, floor_plates, mass_volumes, metrics
11
agent review
설명, missing evidence, needs_evidence 판단
정리
LLM이 좌표를 찍어 매스를 만드는 것이 아니라, 코드가 만든 evidence를 LLM이 검토한다.
04

## Slide 5
MAAS 진행 보고
법규와 Datum 근거
Datum
NGII local DEM 대지/도로/인접대지 샘플
법규 기준
§119 대지 기준면 §86 평균수평면 정북일조/채광 reference
검증값
도로폭 37.5m 전면도로 후보 1 인접대지 후보 4
주의
채광사선은 최종 pass/fail이 아니라 reference. 매스 창면 ray 검토 필요.
법규 수치는 Playwright capture-result-with-fallback.json 화면 텍스트 기준이다.
05

## Slide 6
MAAS 진행 보고
Playwright 근거: VWorld가 아니라 2D fallback
확인된 것
DOM 렌더, API flow, 후보 리스트, 2D MASS PREVIEW
확인 안 된 것
Cesium/VWorld 3D 픽셀과 실제 지형 위 배치
그래서 표현
Playwright DOM/API 캡처로 표기. VWorld 검증 완료라고 쓰지 않음.
06

## Slide 7
MAAS 진행 보고
MAAS 로직 변화
이전 관점
GA/legacy 후보 생성 → 법규로 걸러냄
현재 관점
legal envelope → floor plates → 후보 다양화 → repair/check
legacy 10종
capacity source가 아니라 seed/operator source
legal_layered_max가 기준 후보로 먼저 생성된다.
grammar/morphology 후보는 notch, split, branch, overlap, terrace, tower, taper, grade 등 polygon operator로 만든다.
모든 후보는 repair_design과 legal metrics를 통과해야 UI에 남는다.
07

## Slide 8
MAAS 진행 보고
Seed / Operator 원리
후보 | 원리 | 실제 연산
다단 일조스텝 | 층별 법규 envelope 추종 | step_envelope → floor plate stack
분절+브릿지+계단 | 저층부 분절 + 상부 후퇴 | split → lift → grade
테라스 | 상부 footprint 축소 | upper scale + volume bands
중정형 | 중앙 void | polygon.difference(center box)
바형 | 한 방향 압축/이동 | scale + translate + intersection
코너/오픈코트 | 코너 또는 edge 절삭 | difference(cutter box)
핵심
라벨만 붙인 것이 아니라 Shapely polygon boolean/affine operation 후 legal repair/check를 통과한 후보다.
08

## Slide 9
MAAS 진행 보고
후보 결과
# | 화면명 | operator | 연면적 | 일조 | 상태
1 | 법규엔벨로프 | legal_layered_max | 463 | 61.0 | OK
2 | 포디움/타워 | lift_overlap_slabs | 429 | 62.4 | OK
3 | 다단 일조스텝 | grammar_sunlight_multi_step | 463 | 61.0 | OK
4 | 포디움+타워오프셋 | grammar_podium_tower_offset | 309 | 61.0 | OK
15 | 테라스 | grade_terrace | 448 | 61.0 | OK
18 | 분절+브릿지+계단 | grammar_split_lift_stepback | 265 | 69.6 | OK
화면 근거
Playwright capture text에 18개 후보명과 상태가 기록됨.
주의
화면 지표와 evidence dry-run은 산출 시점 차이가 있어 같은 값으로 섞지 않음.
09

## Slide 10
MAAS 진행 보고
Evidence Bundle과 Agent Review
상태
arr.maas.evidence.v0 checks 7 missing evidence 4 needs_evidence
담는 것
site, candidate, geometry, legal, program, assets, provenance, checks
Agent 판단
말로 통과시키지 않고 evidence를 읽어 PASS/FAIL/needs_evidence 판단
unknown은 pass가 아니다.
geometry는 GeoJSON/assets에 두고, Graph DB는 법규 근거와 lineage provenance에 사용한다.
LLM review는 evidence 위에서만 의미가 있다.
10

## Slide 11
MAAS 진행 보고
Nano Banana / Aesthetic
역할
legal mass 이후 facade/material/window rhythm을 입히는 presentation 단계
구현
Gemini API 우선 adapter. 기본 모델 gemini-2.5-flash-image-preview.
현재 상태
provider key가 없으면 needs_provider. 생성 성공처럼 표시하지 않음.
금지
silhouette, footprint, height, floor count, setbacks 변경 금지.
11

## Slide 12
MAAS 진행 보고
남은 문제
VWorld
현재 Playwright는 VWorld 3D 픽셀 검증이 아니다. 실제 브라우저 캡처가 필요하다.
법규
§119 >3m true area partition, mass-aware daylight, front-road height envelope 미완성.
매스
program/core/corridor/egress/depth rule과 3D diversity validator가 더 필요하다.
복잡 필지
concave/multi-road parcel에서 buildable footprint와 road datum 검증 필요.
12

## Slide 13
정리
MAAS의 핵심은 LLM 생성이 아니라 검증 가능한 geometry pipeline
현재 성과
legal envelope first 후보 18개 2D fallback/evidence
정확한 표현
DOM/API 검증 VWorld 3D 미검증 needs_evidence
다음
real-browser VWorld mass-aware daylight program validator
산출 파일: docs/maas-progress-report-clean.pptx
13