## Slide 1
ACE Proposal
01
Graph DB와 협업형 멀티에이전트를 활용한 건축설계 자동화 및 법규 검증 방법 연구
대지·법규 지식 구조화와 에이전트 협업을 통한 초기 설계안 생성 및 검토 프로세스
법규
대지
주차
후보안
위반
수정요청
근거

## Slide 2
ACE Proposal
02
건축 초기 설계는 조건 충족과 의사결정의 반복입니다
1. 서론
2. 선행 연구
3. 문제 제기
4. 연구 설계 방향
5. 결론
법규
대지
주차
일조
용적률
형태

## Slide 3
ACE Proposal
03
서론
초기 건축설계의 복잡성
대지 조건, 용도지역, 프로그램, 법규, 주차, 일조, 도로 조건이 동시에 작동합니다.
형태 생성보다 조건 충족과 검토 반복이 핵심
법규와 geometry가 서로 영향을 주는 구조
초기 단계에서 오류를 발견하지 못하면 수정 비용 증가

## Slide 4
ACE Proposal
04
서론
건축 법규는 하나의 조항이 아닙니다
법, 시행령, 시행규칙, 주차장법, 조례, 용도지역 조건이 설계 객체 위에 겹쳐집니다.
건축법 → 시행령 → 시행규칙
주차장법 및 지자체 조례
도로·일조·사선·건폐율·용적률

## Slide 5
ACE Proposal
05
서론
주차는 법규와 geometry가 만나는 대표 사례입니다
필요 주차 대수 산정과 실제 배치 가능성은 서로 다른 문제입니다.
법적 산정: 용도와 면적에 따른 필요 대수
공간 검토: 진입, 회전, 모듈, 기둥, 코어와 충돌
주차를 통과하지 못하면 설계안 전체가 흔들림

## Slide 6
ACE Proposal
06
서론
기존 워크플로우는 생성과 검토가 분리되어 있습니다
설계안 작성 후 검토하고, 위반 발견 후 다시 수정하는 반복이 발생합니다.
설계안 생성 → 법규 검토 → 위반 발견
수정 후 다른 조건이 다시 깨지는 연쇄
검토 근거와 수정 이력이 남지 않음

## Slide 7
ACE Proposal
07
서론
단일 생성 AI만으로는 부족합니다
그럴듯한 형태와 법적으로 설명 가능한 설계안은 다릅니다.
AI는 시각적으로 plausible한 대안을 만들 수 있음
하지만 조항 근거, 계산, geometry 검증을 보장하지 못함
검증 가능한 생성 구조가 필요함
법규
대지
주차
후보안
위반
수정요청
근거

## Slide 8
ACE Proposal
08
선행 연구
최신 연구는 네 방향으로 발전 중입니다
생성, 최적화, 제약조건 처리, 법규 검토 연구가 병렬로 진전되고 있습니다.
Optimization-based massing
Constraint-aware generation
Architectural 3D / diffusion
Code compliance / legal AI
법규
대지
주차
후보안
위반
수정요청
근거

## Slide 9
ACE Proposal
09
선행 연구
Optimization-Based Massing
Lou 2025, Wang 2024, EvoMass/SSIEA 계열은 후보안 탐색과 성능 비교를 보여줍니다.
강점: 다중 대안 생성과 성능 기반 비교
한계: 한국 법규 근거와 evidence 추적은 별도 문제
본 연구: 법규 Graph DB와 검증 루프에 통합

## Slide 10
ACE Proposal
10
선행 연구
Constraint-Aware Generation
PGDM 2024, CDD 2025, PPR 2026은 생성 과정에 제약을 넣으려는 최신 흐름입니다.
강점: 생성 모델에 constraint를 결합하려는 시도
한계: 한국식 사선·일조·주차 등 복합 법규 적용은 미해결
본 연구: deterministic verifier와 repair loop를 사용

## Slide 11
ACE Proposal
11
선행 연구
Architectural 3D / Diffusion
Tsai 2025, Zhang 2024, UniTEX 2026은 건축 3D와 외피 생성 가능성을 보여줍니다.
강점: 시각적 품질과 3D 표현력
한계: 법규 geometry를 보장하지 않음
본 연구: 법규 통과 mass 이후 시각화 단계로 연결

## Slide 12
ACE Proposal
12
선행 연구
Code Compliance / Legal AI
LLM-FuncMapper, BuildThemis, LLM-assisted compliance는 법규 해석과 검토 자동화를 다룹니다.
강점: 법규 텍스트를 계산/검토로 연결
한계: 설계안 생성·수정·후보 lineage와 약하게 연결
본 연구: 법규 검토를 생성 루프 안에 배치
법규
대지
주차
후보안
위반
수정요청
근거

## Slide 13
ACE Proposal
13
문제 제기
연구 공백: 통합 루프가 부족합니다
생성, 검토, 근거, 수정, 협업이 하나의 설계 프로세스로 연결되어야 합니다.
형태 생성만으로는 부족
검토 시스템만으로도 부족
Evidence와 decision lineage가 필요
법규
대지
주차
후보안
위반
수정요청
근거

## Slide 14
ACE Proposal
14
문제 제기
문제 1: 법규 지식이 파편화되어 있습니다
법령, 시행령, 시행규칙, 조례, 대지 조건이 서로 다른 층위에 존재합니다.
문서 중심 저장은 관계 추적에 약함
어떤 조항이 어떤 후보안에 영향을 주는지 연결 필요
Graph DB 기반 구조화가 필요
법규
대지
주차
후보안
위반
수정요청
근거

## Slide 15
ACE Proposal
15
문제 제기
문제 2: 법규 조건은 geometry로 변환됩니다
건폐율, 용적률, 사선, 일조, 주차는 텍스트가 아니라 공간 조건으로 작동합니다.
법규 해석만으로는 충분하지 않음
수치 계산과 3D/2D geometry 검증이 필요
deterministic validator가 기준이 되어야 함
입력
생성
검증
수정
근거

## Slide 16
ACE Proposal
16
문제 제기
문제 3: 협업 없는 AI는 책임 경계가 흐립니다
법규 검토, 주차 검토, 형태 수정, 최종 판단은 성격이 다른 작업입니다.
단일 agent는 오류 원인을 분리하기 어려움
역할별 agent가 evidence를 남겨야 함
AI는 판단을 보조하고 검증은 도구가 수행
법규
대지
주차
후보안
위반
수정요청
근거

## Slide 17
ACE Proposal
17
연구 설계
제안 방법 개요
Graph DB, MAAS 생성기, deterministic validator, multi-agent review를 하나의 루프로 연결합니다.
PNU/대지 입력
법규 Graph DB
MAAS 후보안 생성
법규·주차·형태 검증
agent repair/review
evidence 저장
법규
대지
주차
후보안
위반
수정요청
근거

## Slide 18
ACE Proposal
18
연구 설계
Graph DB Evidence Model
법규, 대지, 후보안, 위반, 수정요청, evidence, decision을 관계로 저장합니다.
Parcel → Law Article → Constraint
Candidate → Violation → Repair Request
Agent Review → Evidence Artifact → Decision
법규
대지
주차
후보안
위반
수정요청
근거

## Slide 19
ACE Proposal
19
연구 설계
Multi-Agent Collaboration
에이전트는 geometry truth를 만들지 않고, 검증 도구와 evidence를 중심으로 협업합니다.
Law Agent: 조항과 근거
Parking Agent: 대수와 배치 가능성
MAAS/Geometry Agent: 후보 생성과 수정
Review Agent: 통과/실패와 근거 요약
법규
대지
주차
후보안
위반
수정요청
근거

## Slide 20
ACE Proposal
20
연구 설계
Generate–Verify–Repair Loop
후보안을 만들고, 검증하고, 위반을 repair request로 바꾸어 다시 생성합니다.
생성된 후보는 즉시 검증 대상
위반은 탈락 또는 수정 요청으로 기록
후보 lineage를 남겨 최종 선택 근거 확보
법규
대지
주차
후보안
위반
수정요청
근거

## Slide 21
ACE Proposal
21
연구 설계
Parking Evidence Loop
주차는 법규 계산과 실제 배치 가능성을 함께 검증하는 핵심 사례입니다.
법적 필요 대수 산정
layout feasibility 검토
실패 시 core/void/footprint repair 요청
법규
대지
주차
후보안
위반
수정요청
근거

## Slide 22
ACE Proposal
22
연구 설계
구현 현황
현재 시스템은 MAAS 후보안 생성, section profile, parking graph, AG-light 협업 구조를 포함합니다.
MAAS benchmark 및 section-profile verification
parking graph/count/layout checks
Neo4j law/provenance graph
AG-light multi-agent team
입력
생성
검증
수정
근거

## Slide 23
ACE Proposal
23
연구 설계
검증 지표
현재 검증 결과는 후보 다양성과 법규 통과, section connector evidence를 중심으로 기록됩니다.
successful_scenarios = 4/4
feature_count = 80
scenario당 20 unique shapes
section_connector_feature_count = 11
legal_pass_rate = 1.0
입력
생성
검증
수정
근거

## Slide 24
ACE Proposal
24
연구 설계
평가 계획
생성 품질보다 “검증 가능한 설계안 생성”을 중심으로 평가합니다.
법규 통과율과 위반 감소
주차 배치 가능성
후보 다양성
evidence completeness
agent repair trace
입력
생성
검증
수정
근거

## Slide 25
ACE Proposal
25
결론
기대 효과
초기 설계 단계에서 법규 위반을 조기에 발견하고, 검토 근거를 추적할 수 있습니다.
설계안 생성과 검토의 통합
법규 검토 근거의 시각화
후보안 수정 이력과 최종 decision 추적
설계자-AI 협업 가능성

## Slide 26
ACE Proposal
26
결론
연구 기여
본 연구의 기여는 알고리즘 발명이 아니라 건축설계 검증 프로세스의 통합 구조입니다.
한국 건축 법규 Graph DB 구조
deterministic verifier 기반 생성-검증 루프
multi-agent 협업형 repair/review workflow
evidence와 candidate lineage 모델

## Slide 27
ACE Proposal
27
결론
결론
건축설계 자동화의 목표는 단순 생성이 아니라 검증 가능한 생성입니다.
법규와 geometry를 함께 다루는 설계 자동화
Graph DB 기반 근거 추적
협업형 multi-agent 설계 검증
초기 설계안 생성·검토 프로세스 확장